Согласовано:                                                                            Утверждаю:

Председатель ППО                                                    Заведующая МДОУ Д/С №2

_________Руденко Л.Н.                                             ________А.Н. Солодовникова

«___»________2015г.                                                  «___»_________2015г.

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ   №   1

о мерах пожарной безопасности и действиях

в случае возникновении пожара в зданиях и помещениях

Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в зданиях и помещениях, является обязательной для выполнения всеми находящимися в них лицами. Руководители несут персональную ответственность за противопожарное состояние и соблюдение требований настоящей инструкции во вверенных зданиях, помещениях и обязаны организовать ее изучение со всеми подчиненными. Лица, ответственные за пожарную безопасность зданий и помещений, обязаны установить порядок ежедневного их осмотра по окончании рабочего дня с отметкой в специальном журнале. В случае выявления при этом нарушений настоящей инструкции, должны быть приняты  немедленные меры к их устранению.

При возникновении пожара действия руководителей и сотрудников в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей и материальных ценностей. В целях предупреждения пожара в зданиях и помещениях

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Допускать к работе сотрудников не прошедших первичного противопожарного инструктажа.

2. Пользоваться электронагревательными приборами для отопления помещений, приготовления пищи и других бытовых целей вне специально отведенных для этих нужд помещений, согласованных с ответственными за  электрообеспечение.

3.   Оставлять без присмотра и по окончании рабочего дня находящиеся под напряжением телевизоры,   радиоприемники,   приборы   освещения,   другие   электротехнические   устройства.

4.  Курить и пользоваться открытым огнем в служебных кабинетах, архивах, подвалах, на чердаках  и  территории,   а  также   в   помещениях,   в   которых   хранятся   или   применяются  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, вещества и материалы, бросать на пол, в корзины для мусора спички, окурки. Курение разрешается только в специально оборудованных местах. обеспеченных урнами с водой.

5.  Производить электрогазосварочные и другие огневые работы без предварительной очистки от сгораемых .материалов мест их проведения, а при необходимости и смежных помещений. После завершения сварочных (огневых) работ, необходимо тщательно осмотреть сгораемые и теплопроводяцще    конструкции    и    предметы,    прилегающие    к    месту    их    проведения.

6.  Производить отогрев труб отопления, водоснабжения и канализации паяльными лампами или с применением открытого огня. Отогрев их должен производиться паром, горячей водой, песком  или другими  пожаробезопасными способами.

7. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества, баллоны с газами в подвалах, чердаках, коридорах, лестничных клетках. Двери чердаков и подвалов должны быть закрыты  на  замки.

8.  Производить сушку одежды и различных материалов на приборах центрального отопления.

9.    Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией, электроизделиями и штепсельными соединениями кустарного изготовления и имеющими механические повреждения, применять для защиты электросетей вместо автоматических и калиброванных плавких вставок защиту кустарного изготовления (скрутки проволоки» «жучки» и т.п.); завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры, на электрических проводах, обертывать электролампочки бумагой и материей, устраивать электросети-времянки,      устанавливать  дополнительные  силовые  электропотребители.

10.  Осуществлять совместное хранение веществ и материалов с неоднородными химическими свойствами и способными при контакте воспламеняться или образовывать взрывоопасные концентрации.

11.  Устраивать кладовые в лестничных клетках и коридорах, а также хранить под маршами на площадках  лестниц  какие-либо  предметы и  материалы.

12.   Загромождать мебелью, материалами, оборудованием пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, вестибюли и т.п.), проходы в складах» архивах, а также подступы к первичным средствам   пожаротушения  и  электрораспределительным      устройствам.

13.  Снимать доводчики с дверей лестничных клеток, а также разбирать противопожарные и противодымяые  перегородки.

14. Использовать технические помещения, электрощитовые не по прямому назначению, а также хранить  в них горючие материалы.

15.    Возводить па территориях различного рода пристройки, а также производить перепланировку и перепрофилирование помещений без согласования с органами госпожнадзора.

16.    Облицовывать  стены  и  потолки  на  путях  эвакуации  горючими  материалами.

17.  Устанавливать в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, в проездах и в непосредственной близости от пожарных гидрантов автотранспорт, а также складировать сгораемые  материалы и  оборудование.

18.  Оставлять в помещениях и на территории мусор и отходы. Запас материалов (древесины, бумаги и т.п.) в подсобных помещениях и мастерских не должен превышать количества, необходимо  для  сменной  потребности.

19.  Использовать первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны) не по назначению, а также отключать системы оповещения о пожаре и автоматические средства обнаружения и тушения пожара. Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.

При обнаружении пожара или его признаков (задымления, запаха дыма и т.п.) каждый сотрудник

ОБЯЗАН:

-  немедленно сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону «01» с указанием точного адреса места пожара и наличия угрозы людям, одновременно голосом оповестить о случившемся сотрудников, находящихся  в здании, помещении,  на       этаже;.

-   принять   меры  по   вызову   к   месту  пожара  руководителя   или   должностного   лица,   его заменяющего;

-    приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны) и организовать эвакуацию людей и материальных ценностей.

Руководитель или другое должностное лицо, прибыв к месту пожара, обязан:

- проверить, вызвана ли пожарная охрана;

- организовать эвакуацию людей и материальных ценностей, используя для этих целей все имеющиеся силы и средства;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, знающее планировку помещений, расположение подъездных путей и водоисточников;

- возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара;

- проверить включение в работу систем автоматической защиты и дымоудаления. если таковые имеются;

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и другие аварийные службы города, организовать отключение электроэнергии, аппаратов, агрегатов, систем вентиляции и осуществление других мероприятий, предотвращающих распространение горения; доложить о случившемся руководству.

По прибытии подразделений пожарной охраны лицо, принявшее первоочередные меры по тушению пожара, обязано сообщить оперативному начальнику пожарной охраны имеющиеся сведения о наличии в здании людей, занятых ликвидацией пожара.