Согласовано                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК                                                                        заведующая  МБДОУ д/с №11                                                __________Руденко Л.Н.                                                                 ________ А.Н. Солодовникова

«___»________________20__г.                                                      «___»________________20__г.

ИНСТРУКЦИЯ № 11
                      по содержанию первичных средств пожаротушения

- Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03).

- Для размещения первичных средств пожаротушения, не механизированного инструмента и пожарного инвентаря на территории учреждения должны оборудоваться пожарные щиты.

- Количество и тип огнетушителей, пожарных щитов, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливается исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ и размеров защищаемого объекта.

- Запрещается тушить порошковыми огнетушителями электрооборудование, находящееся под напряжением свыше 1000В.

- Не допускается использовать на защищаемом объекте огнетушители, не имеющие сертификат пожарной безопасности.

- На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят эксплуатационный паспорт. Огнетушителю присваивается порядковый номер, который наносится краской на корпус огнетушителя, записывают номер в паспорт огнетушителя. На огнетушитель вешается бирочка с указанием даты последнего встряхивания, фамилией и личной росписью ответственного за встряхивание огнетушителя.

- На огнетушители, заряженные одним видом ОТВ, организация оформляет инструкцию по применению и техническому обслуживанию, правила пользования огнетушителями.

- Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно превышать 20 метров.

- Не допускается эксплуатация огнетушителей с истёкшим сроком годности.

- Огнетушители, отправляемые на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

- Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

Правила пользования огнетушителями марки ОП-4, ОП-5

- поднести огнетушитель к очагу пожара;

- удалить пломбу и выдернуть чеку;

- нажать на рычаг;

- направить струю ОТВ в основание пламени.

Запрещается использовать огнетушители ОП-4, ОП-5 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением.

При воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых ёмкостях, направлять струю пены на внутреннюю сторону борта ёмкости (пена, ударяясь о борт ёмкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать пеной всю горящую поверхность.